注射泵系列操作流程

- 打开电脑→→打开仪器主机和注射泵电源

- 双击桌面仪器软件图标，连接仪器

- 点击“点火”点亮炉丝

- 点击“打开”选择一个相应元素的方法文件后点击“打开”

- 点击“样品测量” →→点击“标准测量”将鼠标放在STD.1上点击右键→→点击“清除” →→在弹出的对话框中点击“确定” →→点击“是” →→重新输入新文件名后点击“保存”

- 打开氩气钢瓶总阀，调节分压阀压力在0.2-0.3兆帕之间（注意开关的调节方向）

- 点击“指标测量” →→点击“仪器测试” →→点击“测量”进行预热20-30分钟

- 预热完成后点击“停止” →→将蠕动泵压块压紧，到适合的松紧度。

- 在载流槽中倒入少量载流保证进样针能够吸到载流，将红色泵管中的毛细管放入硼氢化钾瓶中，蓝-黄色泵管中的毛细管放入载流中，将标准空白溶液，标准系列溶液，样品空白溶液，待测样品溶液放入样品架中相应位置

10 点击“样品测量” →→点击“空白测量” →→右下角选中“标准空白测量” →→点击“测量”

- 测量稳定后点击“标准测量” →→点击“测量”

- 线测试完成后点击“空白测量” →→右下角选中“样品空白测量” →→点击“测量”

- 点击“未知样品测量” →→输入待测样品标识（注意与样品架上的位置对应）→→点击“测量”

- 测量完成后将载流槽中的载流倒出，倒入蒸馏水将两根毛细管也放入水中后点击“清洗”

- 待出3-5次个数据后点击“停止” →→将载流槽中的水倒空，将两根毛细管放在空气中→→点击“清洗”待出2个数据后点击“停止”

- 将蠕动泵压块放松，关闭氩气钢瓶总阀

- 点击“熄火” →→关闭软件→→关闭电脑→→关闭仪器主机和注射泵电源